## Slide 1: Çevre Sorunları ve Sıfır Emisyon Alternatif Yakıtlar ve Elektrifikasyon Altyapısı 22 Mayıs 2024, Ankara
Dr. Gülçin Dalkıç Melek
Ulaşım Planlama Uzmanı

## Slide 2
Çevre Sorunları ve Sıfır Emisyon
Alternatif Yakıtlar ve Elektrifikasyon Altyapısı

## Slide 3: Türkiye’deki Elektrikli Araç Sektörü

## Slide 4: Türkiye’deki Elektrikli Araç Sektörü
Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 945 bin 768 adet otomobilin %66,1'i benzinli, %16,3'ü dizel, %9,3'ü hibrit, %6,9'u elektrikli ve %1,4'ü LPG'lidir.

## Slide 5: Türkiye’deki Elektrikli Araç Sektörü
Yıllar Göre Otomobillerin Yakıt Türüne Göre Sayısı ve Payı

## Slide 6: Türkiye’deki Elektrikli Araç Sektörü
Araç Sahipliliği Oranı (otomobil / 1000 kişi)
& Kişi Başına Düşen Milli Gelir

## Slide 7: Türkiye’deki Elektrikli Araç Sektörü
Gelişmiş ülkeler
Gelişmekte olan ülkeler
Kaynak: Dalkıç-Melek vd. 2024

## Slide 8: Türkiye’deki Elektrikli Araç Sektörü
Araç Sahipliliği Oranı
Araç Sahipliliği Oranı
Nüfus
Otomobil Sayısı
Kaynak: Dalkıç-Melek vd. 2024

## Slide 9: Türkiye’deki Elektrikli Araç Sektörü
2023  65,604 adet elektrikli araç satışı gerçekleşti  toplam 99,759 araç
TOGG T10X  9,583 adeti otomobil
Tesla  12,150 adet otomobil

## Slide 10: Türkiye’deki Elektrikli Araç Sektörü Ulusal Elektrikli Araç Teşvikleri
Türkiye'de motorlu araçlar için ödenen vergilerin genel sınıflandırması
(1) Katma Değer Vergisi (KDV)
(2) Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)
(3) Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) olmak üzere üç türe ayrılır.

## Slide 11: Türkiye’deki Elektrikli Araç Sektörü Ulusal Elektrikli Araç Teşvikleri
2011 yılında  ÖTV oranı  motor kapasitesine göre %3 ile %15 arasında belirlenmiş ve tüm elektrikli araçlar MVT'den muaf tutulmuştur.
2013 yılında  elektrik dağıtım şirketleri tarafından teknik olarak onaylanan alanlarda ve benzin istasyonlarında EV sarj istasyonlarının kurulmasına olanak tanındı.
2018 yılında  özel araç park yerleri ve alışveriş merkezi otoparklarında maksimum araç kapasitesinin 1/50'si oranında EV Şarj İstasyonu kurulması zorunlu hale getirildi.
2023 yılında  ÖTV teşviği için vergisiz fiyat limiti güncellenmiştir.

## Slide 12: Türkiye’deki Elektrikli Araç Sektörü Ulusal Elektrikli Araç Teşvikleri
2018 yılında Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG)  2023 yılında satışlara başladı yeni araç modelleri
Ford Otosan  hafif ticari araç ve kamyon  Kocaeli tesisi
Temsa ve Karsan  elektrikli otobüs ve mobilite yatırımları için Avrupa pazarında

## Slide 13: Türkiye’deki Elektrikli Araç Sektörü Şarj Altyapısı
Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220402-2.htm

## Slide 14: Türkiye’deki Elektrikli Araç Sektörü Şarj Altyapısı
Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220402-2.htm

## Slide 15: Türkiye’deki Elektrikli Araç Sektörü Şarj Altyapısı
Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220402-2.htm

## Slide 16: Türkiye’deki Elektrikli Araç Sektörü Şarj Altyapısı
Mart 2022'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  teknolojik girişim desteği paketi
araç şarj istasyonlarına yapılan yatırımlar için geri ödenmeyen finansal destek
Destek paketi  yatırım maliyetinin %75'ine kadarı için 20 milyon Türk lirası tavan limiti

## Slide 17: Türkiye’deki Elektrikli Araç Sektörü Şarj Altyapısı
2023 yılı başında  3.081 (2.706 adet AC (Yavaş) ve 375 adet DC (Hızlı)) olan şarj noktası
1 Nisan 2024  17.233 (11.412 adet AC (Yavaş) ve 5.821 adet DC (Hızlı)) şarj noktası
Şarj noktası başına düşen elektrikli araç sayısı  5.4 elektrikli araç
Avrupa ülkelerinde  ortalama 13,75 elektrikli araç
Şarj noktası başına düşen elektrikli araç sayısı bakımından Türkiye iyi durumdadır
EPDK  Şarj@TR uygulaması  halka açık tüm şarj istasyonlarının coğrafi konumları, şarj ünitesi ve soket sayıları, tipleri ve güçleri, ödeme yöntemleri, müsaitlik durumları ve şarj hizmeti fiyatları

## Slide 18: Türkiye’deki Elektrikli Araç Sektörü Şarj Altyapısı

## Slide 19: Türkiye’deki Elektrikli Araç Sektörü Şarj Altyapısı
Yenilenebilir enerji  şarj istasyonları
Net sıfır emisyon hedefi  2053
Tüm araçlar elektrikli araç olsa bile  elektrik emisyon faktörü mevcut durumda yüksek  fosil yakıt kaynaklı elektrik üretimi
Yenilenebilir enerji kapasitesinin arttırılması  şarj istasyonları ile bağlantı  «yeşil şarj istasyonu»
hali hazırda faaliyet gösteren şarj istasyonlarının yaklaşık yarısı  «yeşil şarj istasyonu»  EPİAŞ tarafından işletilen piyasada alış-satışı gerçekleşen "Yenilenebilir enerji kaynak garanti belgesi (YEK-G belgesi) ile gerçekleşiyor

## Slide 20: Türkiye’deki Elektrikli Araç Sektörü Şarj Altyapısı
Kaynak: Gönül vd. 2021. Electric vehicles and charging infrastructure in Turkey: An overview. Renewable and Sustainable Energy Reviews
Elektrik ve benzin fiyatlarına göre evde şarj edilen elektrikli araç & benzinli araç (100 km) fiyatları

## Slide 21: Türkiye’deki Elektrikli Araç Sektörü Elektrikli Araç ve Şarj Altyapısı Projeksiyonları
EPDK (2024)  yurt dışında elektrikli araç pazarı gelişmiş ülkelerin pazar gelişim trendleri de dikkate alınarak yıllar itibarıyla elektrikli araç ve şarj noktası (soket) sayısı tahminlerini yayınladı

## Slide 22: Türkiye’deki Elektrikli Araç Sektörü Elektrikli Araç ve Şarj Altyapısı Projeksiyonları
EPDK toplam elektrik tüketiminin 2030 yılı için  1,69 TWh ile 3,56 TWh arasında değişeceği
2035 yılında ise  3,98 TWh ile 9,39 TWh aralığında olacağı tahmin edilmektedir.
Türkiye Ulusal Enerji Planı  elektrik tüketiminin 2030 yılında 455,3 TWh  2035 yılında ise 510,5 TWh seviyesine ulaşması beklenmektedir.
yüksek senaryoda  elektrik tüketiminin 2030 yılında %1, 2035 yılında ise %2’yi geçmeyeceği belirtilmiştir

## Slide 23: Genel Değerlendirme
Elektrikli araçlar  yaşam döngüsü emisyonları  fosil yakıtlı araçlardan daha az
Yaygınlaşmasını etkileyen  satın alma davranışı & operasyonel faktörler & teşvikler & altyapı
Emisyon azaltım etkisi  elektrik üretiminin karbon faktörü ile direkt ilişkili
Türkiye’deki mevcut elektrik üretimi  fosil yakıtın yüksek oranda olduğu bir kompozisyon  ancak yine de %50 oranında fosil yakıt kaynaklı emisyonları azaltma potansiyeli !!
Otomobillerde ve hafif ticari araçlarda  kısa mesafeli kentsel yolculuklar öncelikli
 şarj ağı yaygınlaştıkça şehirlerarası yolculuklarda kullanılması beklenecek
Kamyon ve tırlarda  batarya ve şarj teknolojileri gelişiyor
 batarya değişimi gibi teknolojilerin yaygınlaşması bekleniyor
 şarj ağı ulusal ve uluslararası düzeyde yaygınlaştıkça yük taşımacılığında emisyon azaltımına katkıda bulunması bekleniyor

## Slide 24: Dinlediğiniz için teşekkürler

## Slide 25
Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik için Elektrikli Otobüsler
Şehir içi Toplu Taşıma Sistemleri : Otobüs taşımacılığı
Toplu taşıma  Sürdürülebilir kentsel ulaşım & emisyon azaltımı  iklim değişikliğinin azaltımı
Şehir içi toplu taşıma sistemleri  otobüs, tramvay, hafif raylı sistemler, metro
Şehir içi toplu taşıma sistemleri  etkili, güvenilir, konforlu, esnek ve erişilebilir
Otobüs sistemleri  durak sayısı yaygın  erişilebilirliği yüksek
 esnek sistem  durak, güzergah, sefer, sefer sıklığı değişimleri mümkün
 raylı sistemlere göre düşük maliyetli  hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için kritik
 raylı sistemlerle bağlantıları sağlamak için «besleyici» sistem

## Slide 26
Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik için Elektrikli Otobüsler
Şehir içi Toplu Taşıma Sistemleri : Otobüs taşımacılığı
Gelişmekte olan ülkelerde  nüfus artışı
 kentsel büyüme- kente göç
 otomobil sahipliliğinin artışı  kentsel hava kirliliği, trafik sıkışıklığı, trafik kazaları artışı
 toplu taşıma sistemleri için  yüksek talep
 güvenilir, esnek, yüksek performanslı, erişilebilir sistem gereksinimi !!
 metropol kentlerde kentin her bölgesine toplu taşıma hizmeti !!
 düşük gelir grupları , kadınlar, çocuklar ve yaşlılar için eşit ve erişilebilir hizmet !!
 Toplu taşıma otobüsleri  dizel yakıt & CNG  Hava kalitesi, iklim değişikliği  kentsel hava kalitesi

## Slide 27
Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik için Elektrikli Otobüsler
Toplu Taşımada Elektrikli Otobüsler
Paris Anlaşması  düşük karbonlu ulaşım  alternatif yakıtlı ve elektrikli otobüslere geçiş
Sera gazı emisyonlarının azaltılması  halk sağlığında iyileşme  gürültü kirliliğinin azaltılması
Dizel otobüsler hala şehir içi otobüs filolarının nun en büyük bölümünü oluşturmaktadır.
Elektrikli otobüsler  batarya elektrikli, yakıt hücreli (FCEB) ve plug-in hibrit

## Slide 28
Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik için Elektrikli Otobüsler
Toplu Taşımada Elektrikli Otobüsler
Elektrikli otobüsler 2023  küresel ölçekte 50,000 adet satıldı
      2027  toplam 670,000 adete ulaşması öngörülüyor
Çin  Elektrikli otobüs pazarında lider durumda (2023 160,000 adet)
ABD ve Kanada  elektrikli otobüs sektöründe hızlı gelişme gösteriyor
ABD 2023’de 6147 elektrikli otobüs (%66 artış)  yakıt hücreli otobüsler 327 adet
Hindistan  2025 yılında küresel elektrikli otobüslerin %10’una ulaşması bekleniyor
Latin Amerika  2030 yılında  25000 elektrikli otobüs
Kaynak: https://www.sustainable-bus.com/electric-bus/electric-bus-public-transport/

## Slide 29
Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik için Elektrikli Otobüsler
Toplu Taşımada Elektrikli Otobüsler
2013  Avrupa’da otobüslerin %10’u biyodizel, %7’si CNG, %1,2’si elektrik, %0,6'sı biyogaz
2019  Hibrit elektrikli otobüsler (%4,8), elektrikli otobüsler (%4) ve alternatif yakıtlı araçlar (%6,2)
2022  1.767 adet elektrikli otobüs
2023  6354 adet yeni elektrikli otobüs
2030  60000 otobüsün elektrikli olması hedefleniyor.
Hollanda - Avrupa’da en çok elektrikli otobüs alan ve sipariş eden ülke
Kaynak: https://www.sustainable-bus.com/electric-bus/electric-bus-public-transport/

## Slide 30
Volvo elektrikli otobüs  Yüksek batarya kapasitesi
Irizar
MAN
Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik için Elektrikli Otobüsler
Toplu Taşımada Elektrikli Otobüsler
Avrupa’da en çok satılan elektrikli otobüs modelleri
Solaris  Körüklü elektrik otobüsler
Mercedes eCitaro

## Slide 31
Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik için Elektrikli Otobüsler
Toplu Taşımada Elektrikli Otobüsler
Batarya elektrikli otobüslerin performansı büyük ölçüde şarj stratejisi, şarj arayüzü ve enerji depolama sistemleriyle ilişkilidir.
Mevcut şarj teknolojileri şunları içerir:
Depo şarjı: Kablo/fiş ile yavaş şarj bekleme periyodlarında  daha az yatırım maliyeti  otobüs bataryaları daha ağır ve büyük
Fırsat şarjı : Fiziksel bağlantı ile yüksek güçte iletimli şarj  terminal duraklarında, ara duraklarda veya merkezi şarj istasyonlarında yapılabilir  yüksek yoğunluklu malzemeler kullanan daha küçük bataryalar  5-10 dakika şarj süresi
Hareket halinde şarj: Araç hareket halindeyken bataryaların şarj edilmesini sağlayan sistem  Kablosuz şarj ya da akülü troleybüs

## Slide 32
Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik için Elektrikli Otobüsler
Toplu Taşımada Elektrikli Otobüs Filo Yönetimi
Elektrikli otobüslerin performansı  batarya boyutu- menzil.
Şarj teknolojileri  sistemin performansını en üst düzeye çıkarmak için bu durumla başa çıkmak üzere optimize edilmiştir.
Sistemin enerji tüketimini etkileyen faktörler
 farklı güzergahlarda ve günün farklı saatlerinde enerji ihtiyacında yüksek varyansa neden olan heterojen sürüş profilleri  durak sayısı, ortalama durak mesafesi, çalışma saatine, sürüş koşullarına, yolcu doluluk oranına, coğrafi konuma ve hava koşullarına bağlı enerji tüketimi

## Slide 33
Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik için Elektrikli Otobüsler
Toplu Taşımada Elektrikli Otobüs Filo Yönetimi
Uzun ve çok duraklı güzergahlar yerine  Kısa, ortalama hızı düşük güzergahlar
Büyük şehirlerde  Karma filo yönetimi  Dizel, CNG ve Elektrikli Otobüsler ??
Yoğun saatlerde elektrikli otobüslerin kullanımı  emisyon azaltımı için daha etkin
Otobüs ağının optimizasyonu  elektrikli otobüs sayısı, menzili, sefer sayısı, bekleme süresi , vb. faktörlere bağlı olarak

## Slide 34
Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik için Elektrikli Otobüsler
Türkiye’de Elektrikli Otobüsler
Bozankaya, Karsan, Temsa, BMC, Anadolu Isuzu ve Mercedes Benz elektrikli otobüs üretimi
Bozankaya, Karsan ve Temsa ise şehir içi elektrikli otobüs üretimi
Bozankaya ve Karsan şehir içi elektrikli otobüste ihracat
gerçekleştirmektedir. Karsan elektrikli otobüs ihracat değerleri şu şekildedir: º JEST Elektrik modelinden
Elektrikli Otobüs Alımı Planlayan Büyükşehir Belediyeleri
İzmir Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında 20 adet, 2030 yılına kadar ise 980 adet
Malatya Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında 30 adet, 2025 yılına kadar ek 30 adet
Ankara Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında 4 adet
Antalya Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında 4 adet, 2030 yılına kadar 20 adet
Kaynak: TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2022. Mobilite ve Araç Teknolojileri Yol Haritası

## Slide 35
Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik için Elektrikli Otobüsler
Türkiye’de Elektrikli Otobüsler
Bozankaya, Karsan, Temsa, BMC, Anadolu Isuzu ve Mercedes Benz elektrikli otobüs üretimi
Bozankaya, Karsan ve Temsa ise şehir içi elektrikli otobüs üretimi
Bozankaya ve Karsan şehir içi elektrikli otobüste ihracat
gerçekleştirmektedir. Karsan elektrikli otobüs ihracat değerleri şu şekildedir: º JEST Elektrik modelinden
Elektrikli Otobüs Alımı Planlayan Büyükşehir Belediyeleri
İzmir Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında 20 adet, 2030 yılına kadar ise 980 adet
Malatya Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında 30 adet, 2025 yılına kadar ek 30 adet
Ankara Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında 4 adet
Antalya Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında 4 adet, 2030 yılına kadar 20 adet
Kaynak: TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2022. Mobilite ve Araç Teknolojileri Yol Haritası

## Slide 36
Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik için Elektrikli Otobüsler
Türkiye’de Elektrikli Otobüsler
Dönüştürülmüş elektrikli otobüsler  düşük maliyetli  büyük bir fırsat ve dünya çapında örnek !
Ankara  Elektrikli otobüs çevrim projesi  23 EGO otobüsünde dönüşüm planlaması  300-400 km menzil 3-4 saat şarj süresi
İstanbul  250 km menzilli, 70 km/saat hız  2 saatlik şarj süresi  10 adet otobüs dönüşümü 2024 yılı için hedeflenmiştir
Kaynak: ABB, 2022. https://www.ankara.bel.tr/haberler/dunyada-bir-ilk-15467
IBB, 2023. https://iett.istanbul/arsiv/38087/stanbulun-dzelden-elektrklye-lk-otobus-donusu

## Slide 37: Dinlediğiniz için teşekkürler

## Slide 38
Elektrikli Araçlar İle İlgili Görüş Anketi

## Slide 39
Şehir içi ulaşımda elektrikli araçların yaygınlaşmasını etkileyen faktörler
Engeller
Fırsatlar
Kısa vadede yapılması gerekenler (0-5 yıl)
Orta vadede yapılması gerekenler (5-10 yıl)

## Slide 40
Toplu taşımada elektrikli otobüs araç filosu operasyonlarına yönelik
Güçlü yönler
Zayıf yönler
Fırsatlar
Zorluklar