## Slide 1
SMART Ankara Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı
VERİ TOPLAMA ÇALIŞMALARI
Gökhan Menteş, Şehir ve Bölge Plancısı/Ulaşım Uzmanı
Teknik Çalıştay, Ankara, 11 Temmuz 2023

## Slide 2
Bir kentte ulaşım düzenlemesi yapmadan önce en önemli husus, mevcut durumun (ulaşım/arazi kullanım yapısı ve işleyişinin) doğru ve net bir şekilde ortaya koyulmasıdır.
Bu amaçla, öncelikle bazıları mevcut kaynaklardan edinilebilen verilerden yararlanılır (ikincil kaynak). Örneğin, Ankara’da EGO otobüslerinin yolcu binişleri hatlara x duraklara x araçlara göre nitelikli veri mevcuttur. Buna karşılık, kent çapındaki tüm önemli cadde ve kavşaklara ait trafik sayım verileri eksiktir. Bunların saha çalışmasıyla sağlanması gerekir (birincil kaynak).

## Slide 3
Veri Toplamanın Çerçevesi: Modelin İhtiyaçları
Bilimsel verilere dayanan, test edilerek yerel koşullara uyarlanmış bir model ulaşım kararlarının verilmesinde yardımcı olan önemli bir araçtır. Model sayesinde;
Mevcut ulaşım yapısının devamı halinde hangi sorunlarla hangi boyutlarda karşılaşılacağı ve bunun sosyal, çevresel ve ekonomik maliyetinin ne olacağı
Yapılması düşünülen bir ulaşım yatırımının çözülmesi amaçlanan sorunları ne kadar çözebileceğini
Geliştirilecek teknolojinin sayesinde kısa zamanda çok sayıda üretilebilen seçenek çözümlerin her birinin hangi ölçüde başarılı olabileceğini
kent arazi kullanım- ulaşım sisteminin bütününde ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri gözeterek, önceden tahmin etmek ve böylece daha sağlıklı karar vermek mümkün olmaktadır

## Slide 4
SMART Ankara’da kullanılacak olan model (VISUM) dünyanın en gelişmiş faaliyet-tabanlı modellerinden biridir.
Ancak bir modelin doğru sonuç verebilmesi önemli ölçüde dayandığı veri tabanına bağlıdır. Modelin her şeyden önce mevcut durumu başarıyla benzetimlemesi (simüle etmesi) gerekir. Modelin parametreleri eldeki mevcut verilerle test edilmelidir.
Gerçek dünyayı mevcutta benzetimleyemeyen bir model gelecek tahminleri için kullanılamaz. Öncelikle mevcut durumu yansıtan verilerin toplanması ve model amaçlarına uygun olarak özenle derlenmesi gerekir.

## Slide 5
Modeller geliştirilip ayrıntı düzeyleri arttıkça gerekli verilerin sayısı ve büyüklüğü de artmaktadır.
Bir kentte uygulanabilecek modelin tasarımı eldeki veya makul bir zamanda toplanabilecek verilere dayanacaktır. Öte yandan, veri toplama çalışmaları modelin ihtiyacına göre şekillenecektir.
Model tasarımı ve veri toplama tasarımı iç içe geçen, karşılıklı etkileşim içinde bulunan iki süreçtir.

## Slide 6
SMART Ankara Veri Toplama Çalışmaları
SMART Ankara kapsamındaki veri toplama çalışmalarının öncelikli hedefi kentin ulaşım sistemini bütüncül olarak benzetimleyebilecek modelin gerektirdiği verileri sağlamaktır.

## Slide 7
Mevcut Verilerin Toplanması
Bunlar çoğunlukla ilgili resmi kurumlardan elde edilen halihazırdaki güncel verilerdir. Örneğin mahalle düzeyinde sosyoekonomik veriler açısından TUİK ADNKS’nin dayandığı Ulusal Adres Veri Tabanı çok önemli bir kaynaktır. Keza TCK’nın yaptığı otomatik trafik sayımları ve EGO’nun otobüs sistemi verileri bu türdendir. Bazı veriler kamudan temin edilemediğinden özel kesimden sağlanacaktır.

## Slide 8
Cinsiyete göre nüfus
Nüfus yoğunluğu
Nüfus artışı
Büyüklüğe göre hane sayısı
SES kategorileri
Kategorilere göre gelir düzeyi
Harcamalar/gelir
Derecelere göre eğitim seviyesi
5 yaş gruplarına göre yaş grupları
Okullara öğrenci kayıtları
Üniversitelere öğrenci sayıları
Nümerataj verileri-Konut birimleri, işyerleri
İş yerlerinde istihdam (arazi kullanım veri tabanından ve TGM'den elde edilecek)
Mevcut arazi kullanımı ve arazi kullanım planları
Mevcut verilerin toplanması (İkincil Kaynaklardan, Mahalle bazında)

## Slide 9
Alışveriş merkezi konumları, büyüklüğü ve ortalama müşteri sayısına ilişkin veriler
Büyük otoparklar (kapasiteli, açık/çok katlı)
Başlıca kamu sektörü işyeri yerleri (isimler, çalışan numaraları)
Başlıca açık pazar alanları (çarşılar)
Başlıca camiler (kapasite)
Başlıca ofisler (isimler, çalışanlar)
Öğrenci yurtları (kapasite)
Kamyon/Kamyon parkları (kapasite, çalışanlar)
Organize sanayi bölgeleri (isim, çalışan sayısı)
Hastaneler (işçiler)
Şehirlerarası demiryolu terminalleri (işçiler, ziyaretçi) Şehirlerarası otobüs terminalleri (AŞTİ) (işçi, ziyaretçi)
İlçe otobüs/minibüs terminalleri(işçi, ziyaretçi sayısı)
Havaalanı terminalleri (çalışanlar, ziyaretçi sayısı)
Lojistik merkezler, büyük depolar (isimler, çalışanlar)
Yolculuk Üretim ve Çekim Noktaları

## Slide 10
Yeni Veri Toplama Çalışmaları
Bunlar herhangi bir kurumdan en azından güncel olarak elde edilemeyen, dolayısıyla özgün saha çalışması gerektiren verilerdir.

## Slide 11
SMART Ankara- Planlanan Yeni Veri Toplama Çalışmaları
1. Hanehalkı görüşmeleri
2. Kordon ve Perde araç ve doluluk kesit sayımları
3. Yol kenarı görüşmeleri
4. Toplu taşıma memnuniyet görüşmeleri
5. Belirtilen tercihler anketi
6. Otopark talebi görüşmeleri
7. Yük Operatörleri anket ve görüşmeleri
8. Yaya ve Bisiklet Anketi

## Slide 12
ANKARA İLİ 2022
25 İlçe
1426 mahalle
25653 km2
5.8 milyon nüfus
Ortalama mahalle:
18km2
4000 nüfus

## Slide 13
ANKARA İŞLEVSEL KENTSEL ALANI
9 merkez ilçe + 4 bitişik ilçenin bazı mahalleleri
527 mahalle (ilin % 37’si)
3603 km2 (ilin %14’ü)
5.4 milyon nüfus (ilin %93’ü)
Ortalama Mahalle:
7 km2
11000 nüfus

## Slide 15
Bütünleşik kentsel formun nüfus ve işgücü dengesini oluşturacak şekilde gelişiminin desteklenmesi ve kentin mekansal genişlemesinin sınırlandırılması
Açık ve yeşil alan sistemi kurularak kent için havalandırma koridorlarının oluşturulması,
Karma arazi kullanımlarının etkin planlanması, kentsel alt merkezlerin tanımlanması, merkezlere ve MİA'ya özel projelerin üretilmesi ve stratejik alt merkezi alanların oluşturulması,
ANKARA NAZIM PLANI (2023) TEMEL KARARLAR

## Slide 16
Sayım Yeri | Yol kesiti sayısı (iki yönlü)
Dış Kordon (Ankara İşlevsel Kentsel Alanı) | 13
Orta Kordon (Çevre Yolu) | 23
İç Kordon (Merkezi İş Alanı) | 35
Perde Hattı (Demiryolu) | 24
Diğer | 27
Toplam | 122
TRAFİK ARAÇ VE DOLULUK SAYIMLARI

## Slide 17
Güncellenmiş MİA ve iç kordon trafik sayım yerleri

## Slide 18
Raylı sistem ve otobüs duraklarında 2000 yüz yüze görüşme
Toplu taşıma memnuniyet anketi

## Slide 19
Otopark Anketi
Yol içi ve yol dışı 30 otoparkta 10.000 yüz yüze görüşme

## Slide 20
Trafik Sinyalizasyon Bölgeleri

## Slide 21
Akıllı kavşaklar ve yeşil dalga koordineli güzergahlar

## Slide 22
Hanehalkı Anketi
Amacı
Bu araştırma, tipik bir hafta içi gün için Ankara İşlevsel Kentsel Alanı'ndaki (FUA) hane halklarına ilişkin sosyoekonomik verileri ve hanelerin ve bireylerin seyahat özelliklerini TAZ'lar bazında toplamayı amaçlamaktadır
Örnekleme oranı Kentsel Alan genelinde hanehalklarının ( %1.5’u) Toplam hanehalkı sayısı yaklaşık 1.7 milyon. Örneklem büyüklüğü 26,000 civarında.
Örneklem oranı hata oranının dengelenmesi için oluşturulan ve mahallelerden oluşan istatistiksel zonlara göre farklılaşıyor.

## Slide 23
Hanehalkı Anketi
Görüşülecek hanehalkı adresleri blok yöntemiyle TUİK tarafından seçilecek
Görüşmeler sonbahar aylarında haftada 5 gün asgari 2 ziyaretli olacak: (1) gündüz hanehalkı bilgileri ve randevu alımı (2) akşam saatlerinde kişisel görüşmeler
O güne ait veri toplanacak.
5 yaş ve üstü nüfus (ev hizmetlileri, göçmen ve sığınmacı dahil) anketlenecek
1 Ekim 2023 de başlaması ve 2 ay içinde tamamlanması planlanıyor.

## Slide 24
İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ!